## Slide 1
1
Joustavuus
Lisääntyneet vaakakuormat
Järjestelmätason toimenpiteet
Komponenttien luokitus säilyvyys-, joustavuus- ja uudelleenkäytettävyysominaisuuksien perusteella
Yleiset tehtävät
Lisäkerrokset
Lisääntyneet pystykuormat
Alkuperäisen järjestelmän asianmukaisen suunnittelukapasiteetin todentaminen
Korjaustoimenpiteiden suunnittelu ylisuurten tai vaikeasti arvioitavien poikkeamien estämiseksi
Alkuperäisten kuormasiirtoreittien ja suunnitteluperiaatteiden inventaario (ks. L4.2)
Tilojen monikäyttöisyys
Seinä- tmv. elementtien muutokset (esim. aukot, LVISA-läpiviennit)
Olemassa olevien vaakakuormien siirtoreittien vahvistaminen
Vaakakuormia vastaan jäykistävän järjestelmän toimintavarmuus huomioiden päivitetyt kuormat
Välipohja- tmv. vaakaelementtien muutokset (esim. LVISA-läpiviennit)
Olemassa olevien pystykuormien siirtoreittien vahvistaminen
Uudelleenkäytön parametrien iteratiivinen optimointi, vaiheet 2…4
Järjestelmätason probabilistinen arviointi
Uudet kuormien siirtojärjestelmät
Jäykistysjärjestelmän tavanomainen (deterministinen) laskenta
Materiaalien ja liittimien ominaisuuksien “varmaan puolen” oletusten aiheuttamat poikkeamat
Komponenttitason toimenpiteet
Rakennejärjestelmän probabilistinen toimintavarmuuden yhteenveto huomioiden jäykistysjärjestelmän poikkeamien arvio
Kosteuden vaikutusten aiheuttamat poikkeamat (viruma, halkeilu)
Komponentin kantokyky vahvistuu tai heikentyy muutoksen johdosta
Vahvistettujen rakenneratkaisujen numeerinen simulointi
Liitosratkaisujen aiheuttamat poikkeamat (välysten, kitkan, syklisten kuormien vaikutukset)
Uuden tai muokatun elementin ominaisuudet (esim. osan tai liitosten jäykkyydet) ovat säädetty alkuperäisten arvojen mukaiseksi
Innovatiivisten ja vaurioherkkien ratkaisujen IoT-monitorointiohjelma
Osien ja liitosten jäykkyysominaisuuksien arvioinnin aiheuttamat poikkeamat
Kuntoarvio- ja korjaustoimenpiteitä edellyttävät elinkaaritapahtumat
Rakenteellisen toimivuuden varmistamisen välittömät / tilapaiset toimenpiteet
Elementtien ja liitosten kantokyvyn varmistustoimenpiteet
Vesivahinko
Rakenteiden korjaus alkuperäiseen tai muuten riittävään kuntoon
Palovahinko
Rakennusosien / omaisuuden korjaus alkuperäistä parempaan kuntoon
Keskeiset skenaariot
Rakennesuunnittelun toimenpiteet
Rakennesuunnittelun
toteutustavat
Rakennejärjestelmän elinkaarisuunnittelun työnkulku
Rakennejärjestelmän kuntoarviotoimenpiteet
Vaurioituminen mekaanisen vaikutuksen johdosta
Suuri muodonmuuos, muu vaurio ilman näkyviä syitä
Elementin poisto
Pystykuormien siirtoreittien toimintavarmuus huomioiden päivitetyt kuormat
”Inhimillisen virheen” aiheuttamat satunnaisluonteiset poikkeamat
Komponenttitason arviointi
Vetoliitosten ja ankkuroinnin tarkastelut
Liitosalueiden uudelleenkäytön arviointi
Liitosalueiden korjaukset ja vahvistaminen
Arvioitavien ja korjattavien osien saavutettavuuden ja in situ-korjaustöiden mahdollisuuksien arviointi
1
2
3
4
5
Rakennejärjestelmän yksityiskohtainen digitaalinen inventaario
Pienentyneet pystykuormat